# Cramolin LABEL-OFF

АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК

С помощью LABEL-OFF утомительный процесс удаления наклеенных бумажных ярлыков с любых материалов становится легким и быстрым и не повреждает поверхности. Высокоактивные растворяющие вещества проникают сквозь бумагу и полностью нейтрализуют клеящие свойства. Остатки клея легко удаляются с поверхности куском бумаги, пропитанной LABEL-OFF.Из-за сильной растворяющей способности LABEL-OFF, некоторые материалы, такие как полистирол, могут быть повреждены. В сомнительных случаях следует сначала испытать аэрозоль на небольшом участке.

| Цвет: | бесцветный |
| --- | --- |
| Плотность: | 0,71г/см³ |
| Запах: | апельсиновый |
| Скорость испарения: | низкая |
| Совместимость с материалами:: | отличная: металлические, стеклянные и лакированные поверхности хорошая: пластики, например ПВХ, акрилаты, АБС и полиамиды плохая: полистирол, поликарбонат |

### Применение

Удаление всевозможных бумажных наклеек. Полезен в домашнем хозяйстве, на предприятиях торговли, в сервисных центрах и в офисе.

### Указания

Распылять прямо на этикетку, которую следует удалить. Для аккуратной работы используйте прилагаемую трубку-удлинитель. Дайте средству подействовать, пока этикетка совсем не промокнет (около 4 минут). Удалите бумагу и остатки клея. Если остались следы – повторите процедуру.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Растворители, ароматизаторы. Наполнитель: двуокись углерода.

#### Опасные компоненты

| CAS № | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-54-3 | Дипентен | 24 | Xi | Воспламеним, может вызывать раздражение |
| 64742-49-0 | Высококипящие алифатические углеводороды | 14 | Xn | Может вызвать повреждение дыхательных путей при попадании внутрь |
| 107-83-5 | Изогексан | 58 | F | Легко воспламеним |
| 124-38-9 | Двуокись углерода | 4 | - | - |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности в приземном слое.

### Обращение и хранение

| Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| Форма: | аэрозоль | Цвет: | бесцветный | Запах: | апельсин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Метод измерения |
| Изменение состояния | н/п |  |
| Точка воспламенения | н/п |  |
| Температура возгорания | <300 | °C | (аэрозоль) |
| Диапазон взрывоопасной концентрации | нижний: | 0,6 | %об. в воздухе |  |
|  | верхний: | 7,4 | %об. в воздухе |  |
| Давление паров: | 20°C | 6.6 | бар | (внутреннее давление во флаконе) |
|  | 50°C | 8.0 | бар | (внутреннее давление во флаконе) |
| Плотность | 20°С | 0.72 | г/мл | Вычисленное |
| Растворимость | 20°С | Не растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |
| Величина pH | Н/п |  |
| Вязкость | Н/п |  |
| Дополнительная информация |  |

### Стабильность и реакции

| Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |