# Cramolin DUSTer br

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

DUSTER BR не содержит влаги и масел, исключительно чист, огнеопасен и разработан специально для тех случаев, где необходима сверхнадежная чистка, но нельзя применять жидкие растворители. Мощная струя газа мгновенно удаляет частицы пыли и грязи из самых недоступных мест, не оставляя осадков и не реагируя с материалами. DUSTER BR не содержит хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, и, следовательно, имеет нулевой озоноразрушающий потенциал.

| Плотность при 25°С: | 0,54 г/см³ |
| --- | --- |
| Давление: | 5,2 атм |
| Температура воспламенения: | огнеопасен |
| Озоноразрушающий потенциал: | 0 |

### Применение

DUSTER BR быстро, легко и безопасно удаляет пыль, ворс и частицы окиси из оборудования любого типа. Разработан и рекомендуется для эффективной бесконтактной чистки чувствительного электронного оборудования и компонентов, устройств обработки данных, персональных компьютеров, оптических инструментов, фотографических материалов, микроскопов и лабораторного оборудования.

### Указания

Перед использованием вставьте трубочку-удлинитель в распылитель. Чтобы поддерживать давление выходящего газа на максимальном уровне, распыляйте препарат с интервалами. Во время распыления держите баллон вертикально, иначе действие препарата может быть ослаблено.

Не используйте препарат на компонентах, находящихся под напряжением. Дайте средству испариться перед включением устройства в сеть. Не используйте на сильно нагретых элементах или открытом пламени. Держите вдали от источников огня. Не курите во время использования.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Пропан/бутан.

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 100 | F+ | Крайне легко воспламеним |

### Возможные опасности

Легковоспламеняем. При использовании может образовать взрывоопасную / легковозгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли. Непосредственное распыление на открытые участки кожного покрова может вызвать местное обморожение.

### Действия в случае пожара

| Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| Форма: | Аэрозоль | Цвет: | бесцветный | Запах: | Характерный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Метод измерения |
| Изменение состояния | н/п |  |
| Точка воспламенения | н/п |  |
| Температура возгорания | >300 | °C | (аэрозоль) |
| Диапазон взрывоопасной концентрации | Нижний: | 1,0 | %об. в воздухе |  |
|  | Верхний: | 10,9 | %об. в воздухе |  |
| Давление паров: | 20°C | ~4.2 | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |
|  | 50°C | ~9.8 | бар | (внутреннее давление во флаконе) |
| Плотность | 20°С | ~0.55 | г/мл | вычисленное |

### Стабильность и реакции

| Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

### Токсикологическая информация

Содержит пропан/бутан. Вдыхание большого количества наполнителя может вызвать наркотический эффект. Повторяемое и продолжительное воздействие может вызвать проблемы со здоровьем. Токсикологические данные о препарате в целом не известны.